Настоящая статья является продолжением опубликованных в № 6 за 2000 год материалов об отечественных технических средствах, предназначенных для борьбы с терроризмом.

Многообразие видов террора влечет за собой необходимость создания соот-ветствующего спектра технических средств, использование которых должно повысить эффективность работы право-охранительных органов и силовых структур.

Небесполезно напомнить о динамике нарастания террористических актов.

До 1991 года на территории СССР происходило около 50 взрывов в год. Затем вследствие развала Союза и армии, появления на черном рынке огромного количества взрывчатки и взрывчатых веществ (ВВ), приднестровского кон-фликта, чеченской войны и ряда других факторов уже в 1992 году в России прогремело более 300 взрывов. С этого момента их количество ежегодно увеличивается практически в два раза.

Спектр технических средств, которые могут быть использованы для решения антитеррористических задач, довольно широк и многообразен. Профессионалы обычно очень тщательно подходят к подбору необходимых комплектов, и сегодня можно сказать, что их требовательные вкусы могут быть полностью удовлетворены отечест-венными разработчиками.

Уже в течение достаточно длительного периода российские спецслужбы исполь-зуют для контроля внутреннего со-держания пакетов, посылок, мелкого багажа, ручной клади, предметов ин-терьера, мебели, строительных конструкций, труднодоступных зон транспортных средств и т. п. портативные рентгеновские флуороскопы типа ФП-1 («Швертбот-3») и ФП-2 (рис. 1), ФП-ЗИ («Шенкель») и ФП-4 («Швеллер») (рис. 2), выпускаемые МНПО «СПЕКТР». Изделия ФП-1  и ФП-2 легкие, удобные, имеют поворотное зеркало, что обеспечивает радиационную безо-пасность в процессе эксплуатации. Низкий уровень радиационной нагрузки на объект контроля обеспечивается использованием современного усилителя яркости (ЭОП) и уникальной оптики.

Портативный флуороскоп ФП-ЗИ обладает полной автономностью. В качестве источника излучения используется изотоп 53I125 (28 кэВ) или 64Gd153 (42 и 100 кэВ).

Повышенной безопасностью и возможностью контроля труднодоступных мест обладает флуороскоп ФП-4. передача изображения с рентгеновского преобразователя осуществляется по гибкому оптоволоконному жгуту длиной ~1 м.

Во всех флуороскопических системах используются ЭОПы поколения 2+, а на заказ могут применяться ЭОПы 3-го поколения.

Наблюдение за результатами контроля в стандартном (классическом) варианте осуществляется визуально через оптику с экрана ЭОПа. В современном исполнении флуороскопические системы могут комплектоваться высокочувствительным телевизионным трактом с возможностью наблюдения результатов на ЖКИ-мониторе размером 5.6-5.7 дюйма. Видеопроцессор имеет память на 32-90 кадров, что снижает радиационные нагрузки и повышает комфортность наблюдения. Рекомендуемые рентгеновские аппараты для ФП-1 и ФП-2 напряжением 30-90 кВ, для ФП-4 - острофокусные излучатели напряжением до 100 кВ.

Портативные флуороскопы в комплекте с рентгеновским аппаратом являются простым, надежным и недорогим средством контроля внутренней структуры объектов. Ценовой уровень таких систем лежит в пределах 7.5-9.0 тыс. USD.

Те же задачи, что и портативные флуороскопы,    решает    переносная

рентгенотелевизионная система «Очертание-ТВ» (рис. 3). В комплект аппаратуры входит рентгенотелевизи-онный преобразователь (размер экрана 300x400 мм или 190x260 мм), блок управления и визуализации (имеет два варианта исполнения: на основе видеопроцессора или на основе ЭВМ типа НОУТБУК), рентгеновский излучатель и необходимые аксессуары.

В зависимости от варианта исполнения система обеспечивает запоминание полученных  рентгенооптических изо-бражений в пределах до нескольких тысяч кадров, обработку, автоматическое распознавание, сравнение, архивацию изображений, а также может выполнить другие, в том числе и сформулированные заказчиком функции.

В качестве первичных излучателей могут использоваться рентгеновские аппараты постоянного действия (50-90 кВ) и квазичастотные излучатели напряжением до 240 кВ.

Комплект «Очертание-ТВ» отличается легким весом, универсальностью, мобильностью и простотой в эксплуатации.

Рентгенотелевизионные комплексы превосходят по объему получаемой информации, функциональным возможностям и ряду эксплуатационных характеристик комплекты на основе флуороскопических систем. Их ценовая ниша лежит в диапазоне 10.0-19.0 тыс. USD.

Портативные флуороскопические системы и рентгенотелевизионный комплекс «Очертание-ТВ» относятся к категории мобильных средств и применяются, как правило, вне помещений.

Для работы в офисах и других помещениях предназначены стационарные рентгеновские флуороскопы «Лотос-К»  и «Лотос-ТВ» (рис. 4). Эти системы предназначены для контроля внутреннего содержания малогабаритных объектов из легких материалов таких как бандероли, посылки, письма, упаковки, сувениры, бытовые предметы и т. п. Системы обеспечивают полную радиационную безопасность. Благодаря использованию острофокусного рент-геновского аппарата возможно проек-ционное увеличение масштаба рент-генооптического изображения. Флуо-роскопы выпускаются в двух основных модификациях:

• с визуализацией рентгенооптического изображения на основе ЭОПов 2+ или 3 поколения, обеспечивающих яр-костное усиление в -30000 раз («Лотос-К»);

• -с визуализацией рентгенооптического изображения на основе высокочувствительного ТВ-тракта, возможностью связи с ЭВМ, памятью на более чем 3000 кадров, возможностью обработки, масштабирования, сравнения, архивации изображения и т. п. («Лотов-ТВ»).

Стоимость стационарных флуороскопических систем серии «Лотос» лежит в пределах 12,5-17,0 тыс. USD.

Как уже ранее отмечалось, достаточно эффективным средством для решения антитеррористических задач

является досмотровое устройство на основе телевизионной камеры, закрепляемой на телескопической штанге «Поиск-2ТВ» (рис. 5). Основное назначение такой системы — досмотр транспортных средств, грузов, помещений и других объектов. Наблюдение ведется на экране ЖКИ-монитора диагональю 5,7 дюйма. Питание системы автономное. Длина телескопической штанги (в стандартном исполнении) трансформируется от 0,5 до 1,5 м. Для наблюдения в условиях пониженной освещенности или в ночное время предусмотрена ИК-подсветка. Однако уже в процессе эксплуатации выяснился ряд новых возможностей изделия. Телевизионная система на раздвижной штанге позволяет вести эффективное и безопасное наблюдение через достаточно высокие преграды (сплошной забор, стена и т. д.) или из укрытия. Штанга, длина которой может достигать нескольких метров, позволяет осуществлять безопасный контроль обстановки в помещениях 2-3 этажей непосредственно с земли или наблюдать за обстановкой в помещении на любом этаже через окно, размещаясь в соседних помещениях или одним-двумя этажами выше. Телевизионная система «Поиск-2» имела большой успех на выставке «Технологии   Безопасности-2001», при-влекая потребителей своими широкими функциональными возможностями и доступной ценой.

И, наконец, хотелось бы сказать еще об одном типе аппаратурных средств, которые в совокупности с идентификационными средствами типа «Люмограф» (рис. 6) могут решать ряд задач по предотвращению террористических ак-тов. Речь идет об ультрафиоле-

товых осветителях типа «УФО-1», «Дозор», «Дозор-К», «Гриф-2М» (рис. 7). Эти изделия предназначены для визуализации УФ-люминесценции и могут, помимо отмеченного выше, использоваться для контроля документов, ценных бумаг, банкнот, акцизных и специальных марок и других объектов, имеющих люми-несцирующие признаки.

Предлагаемый набор средств по функциональным возможностям и стоимости может удовлетворить потребности самого требовательного заказчика. Ультрафиолетовые излучатели могут поставляться в двух вариантах, отличающихся диапазоном излучения, возможна поставка комбинированного варианта в реализации «Гриф-2». Предлагаемый перечень технических средств представляет собой небольшую часть, которая производится и поставляется ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР» (новое название фирмы). Более полную информацию можно получить по указанным телефонам, на Web-сайте или из наших каталогов.